## Slide 1
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2
หน่วยที่ 1-2 | WAVE ROVER และ UGV01 | วิชาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูเชาวลักษณ์ ชาวงษ์ • โรงเรียนธัญรัตน์

## Slide 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พื้นฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่และ WAVE ROVER
ทำความรู้จักหุ่นยนต์เคลื่อนที่
ศึกษาโครงสร้าง WAVE ROVER
ควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคำสั่ง JSON เบื้องต้น
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
2

## Slide 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลังเรียนจบหน่วยที่ 1 ผู้เรียนสามารถ
อธิบายประเภทของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้
เชื่อมต่อและควบคุม WAVE ROVER ผ่าน Web Interface ได้
เขียนคำสั่ง JSON ควบคุมความเร็วล้อได้
อ่านค่าจากเซนเซอร์ IMU ได้
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
3

## Slide 4
หุ่นยนต์เคลื่อนที่คืออะไร
ความหมายและประเภทของ Mobile Robot
หุ่นยนต์แบบล้อ (Wheeled Robot)
หุ่นยนต์แบบสายพาน (Tracked Robot)
หุ่นยนต์แบบขา (Legged Robot)
การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมและการเกษตร
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
4

## Slide 5
เปรียบเทียบ 3 แพลตฟอร์มที่จะเรียน
แพลตฟอร์ม | โครงสร้าง | มอเตอร์
WAVE ROVER | 4WD ตัวถังโลหะเต็มรูปแบบ | N20 ไม่มี Encoder
UGV01 | แบบสายพาน ช่วงล่างอิสระ | มี Encoder
UGV02 | 4WD 6 ล้อ รับน้ำหนักสูง | JGB37-520 มี Encoder
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
5

## Slide 6
หัวใจของหุ่นยนต์ ESP32 Driver Board
โครงสร้างแผงควบคุมหลัก
ชิป ESP32 พร้อม WiFi และ Bluetooth ในตัว
รองรับการเชื่อมต่อ Raspberry Pi และ Jetson Nano
จอแสดงผล OLED ในตัว
เซนเซอร์ IMU 9 แกน สำหรับวัดทิศทางและความเร่ง
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
6

## Slide 7
ระบบพลังงาน UPS Power Module
การจ่ายไฟให้หุ่นยนต์
แบตเตอรี่ 18650 จำนวน 3 ก้อนต่ออนุกรม ความจุ 7800mAh
ชิป INA219 ตรวจวัดแรงดันและกระแสไฟแบบเรียลไทม์
ระบบป้องกันไฟเกิน กระแสเกิน และลัดวงจร
ชาร์จพร้อมใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
7

## Slide 8
สเปคมอเตอร์ N20 ของ WAVE ROVER
รายละเอียดมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อน
แรงดันพิกัด 12V กระแสพิกัด 0.055A
แรงบิดพิกัด 0.09 กิโลกรัม-เซนติเมตร
ความเร็วรอบตัวเปล่า 66 รอบต่อนาที
ล้อยางนุ่มลดแรงกระแทก ความเร็วสูงสุด 1.25 เมตรต่อวินาที
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
8

## Slide 9
การเชื่อมต่อ WiFi โหมด Access Point
ขั้นตอนการเชื่อมต่อครั้งแรก
เปิดสวิตช์และรอ ESP32 สร้างฮอตสปอตชื่อ UGV
เชื่อมต่อด้วยรหัสผ่าน 12345678
เปิดเบราว์เซอร์ Chrome พิมพ์ IP Address ของหุ่นยนต์
อ่านข้อมูลจากจอ OLED บรรทัดที่ 1-4
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
9

## Slide 10
การเชื่อมต่อ WiFi โหมด Station
การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายที่รู้จัก
ใช้คำสั่ง CMD_WIFI_APSTA ระบุ SSID และรหัสผ่าน
หุ่นยนต์จะได้รับ IP จากเราท์เตอร์อัตโนมัติ
บันทึกการตั้งค่าไว้ใช้ครั้งต่อไป
ควบคุมจากอุปกรณ์อื่นในเครือข่ายเดียวกันได้
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
10

## Slide 11
หน้าตา Web Control Interface
องค์ประกอบของหน้าเว็บควบคุม
ปุ่มทิศทางสำหรับบังคับการเคลื่อนที่
ปุ่มปรับความเร็ว SLOW MIDDLE FAST
หน้าต่าง Feedback Information สำหรับส่งคำสั่ง JSON
ระบบ Heartbeat Detection หยุดอัตโนมัติเมื่อขาดการเชื่อมต่อ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
11

## Slide 12
รู้จัก JSON การสื่อสารกับหุ่นยนต์
แนวคิดพื้นฐานของ JSON
รูปแบบข้อมูลที่มนุษย์และเครื่องอ่านง่าย
โครงสร้าง Key-Value คู่กัน
เหตุผลที่หุ่นยนต์ใช้ JSON ในการรับคำสั่ง
ช่องทางส่งคำสั่ง Serial USB HTTP และ ESP-NOW
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
12

## Slide 13
คำสั่งควบคุมความเร็วล้อ CMD_SPEED_CTRL
{"T":1, "L":0.5, "R":0.5}
L คือความเร็วล้อซ้าย R คือความเร็วล้อขวา
ค่าความเร็วอยู่ในช่วง -0.5 ถึง +0.5
ค่าบวกคือเดินหน้า ค่าลบคือถอยหลัง
เป็นคำสั่งที่แนะนำให้ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
13

## Slide 14
คำสั่งควบคุม PWM มอเตอร์โดยตรง
{"T":11, "L":164, "R":164}
CMD_PWM_INPUT สำหรับการดีบักเท่านั้น
ค่า PWM อยู่ในช่วง -255 ถึง +255
ข้อจำกัดของมอเตอร์ไฟตรงที่ความเร็วต่ำ
ไม่แนะนำให้ใช้งานจริง ให้ใช้ CMD_SPEED_CTRL แทน
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
14

## Slide 15
ควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน Python และ HTTP
การเขียนสคริปต์ควบคุมระยะไกล
ใช้ไลบรารี requests ส่งคำสั่งผ่าน HTTP
โครงสร้าง URL แบบ ip-address/js?json=คำสั่ง
ตัวอย่างโค้ด http_simple_ctrl.py
ทดลองรันสคริปต์ควบคุมหุ่นยนต์จริง
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
15

## Slide 16
ปฏิบัติการที่ 1 ประกอบและทดสอบ WAVE ROVER
1
ตรวจสอบการติดตั้งแบตเตอรี่และขั้วไฟ
2
เชื่อมต่อ WiFi และเปิดหน้าเว็บควบคุม
3
ทดสอบเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายขวา
4
บันทึกผลการทดสอบลงใบงาน
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
16

## Slide 17
ปฏิบัติการที่ 2 อ่านค่าเซนเซอร์ IMU
1
ส่งคำสั่ง {"T":126} เพื่อขอข้อมูล IMU
2
อ่านค่ามุมหัน สนามแม่เหล็กโลก ความเร่ง และอุณหภูมิ
3
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่
4
สรุปผลเป็นตารางเปรียบเทียบ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
17

## Slide 18
สรุปหน่วยที่ 1
โครงสร้างและสเปคของ WAVE ROVER
การเชื่อมต่อ WiFi ทั้งสองโหมด
คำสั่ง JSON พื้นฐานที่ใช้ควบคุม
ต่อไป: หน่วยที่ 2 ระบบควบคุมแบบ Closed-loop กับ UGV01
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
18

## Slide 19
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ระบบควบคุมแบบ Closed-loop กับ UGV01
ทำความรู้จักมอเตอร์แบบมี Encoder
เรียนรู้หลักการควบคุม PID
ทดลองควบคุม UGV01 แบบแม่นยำ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
19

## Slide 20
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลังเรียนจบหน่วยที่ 2 ผู้เรียนสามารถ
อธิบายความแตกต่างระหว่าง Open-loop และ Closed-loop ได้
ปรับค่า PID เบื้องต้นได้
ใช้คำสั่ง CMD_ROS_CTRL ควบคุมความเร็วเชิงเส้นและมุมได้
วิเคราะห์ความแม่นยำการเคลื่อนที่ได้
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
20

## Slide 21
Encoder คืออะไร ทำงานอย่างไร
หลักการพื้นฐานของเซนเซอร์วัดรอบ
อุปกรณ์วัดตำแหน่งและความเร็วการหมุนของมอเตอร์
ส่งสัญญาณพัลส์กลับมายัง ESP32
ทำให้ทราบความเร็วจริงของล้อแต่ละข้าง
เป็นพื้นฐานของการควบคุมแบบวงปิด
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
21

## Slide 22
Open-loop เทียบกับ Closed-loop
ความแตกต่างของสองระบบควบคุม
Open-loop ไม่มีการตรวจสอบผลลัพธ์ ใช้ใน WAVE ROVER
Closed-loop มีการป้อนกลับข้อมูลตลอดเวลา ใช้ใน UGV01
ข้อดีของ Closed-loop คือความแม่นยำและความเสถียร
ผลกระทบต่อการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
22

## Slide 23
โครงสร้างช่วงล่างอิสระของ UGV01
จุดเด่นด้านกลไก
ระบบ Independent Suspension ทั้งสี่ด้าน
ลดแรงกระแทกจากภูมิประเทศขรุขระ
เมื่อปีนทางลาดชัน ช่วงล่างหดตัวเพิ่มแรงยึดเกาะ
รางอลูมิเนียมมาตรฐาน 1020 สำหรับต่อขยายอุปกรณ์
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
23

## Slide 24
หลักการควบคุม PID เบื้องต้น
แนวคิดของตัวควบคุม P I D
P คือสัดส่วนความคลาดเคลื่อนปัจจุบัน
I คือผลรวมความคลาดเคลื่อนสะสม
D คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความคลาดเคลื่อน
การปรับสามค่านี้ทำให้มอเตอร์เสถียรและแม่นยำ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
24

## Slide 25
คำสั่งตั้งค่า Motor PID
{"T":2, "P":200, "I":2500, "D":0, "L":255}
P I D ควบคุมพฤติกรรมการตอบสนองของมอเตอร์
L คือค่าสำรองสำหรับ Windup Limit
ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มี Encoder เช่น UGV01
ทดลองปรับค่าและสังเกตความแตกต่าง
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
25

## Slide 26
ปฏิบัติการที่ 3 ปรับค่า PID บน UGV01
1
ทดสอบค่า PID เริ่มต้นแล้วบันทึกพฤติกรรมหุ่นยนต์
2
ปรับค่า P เพิ่มขึ้นและลดลง สังเกตผล
3
ปรับค่า I และ D ทีละตัว สังเกตผล
4
สรุปค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นผิวที่ทดสอบ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
26

## Slide 27
คำสั่งควบคุมแบบ ROS CMD_ROS_CTRL
{"T":13, "X":0.1, "Z":0.3}
X คือความเร็วเชิงเส้น หน่วยเมตรต่อวินาที
Z คือความเร็วเชิงมุม หน่วยเรเดียนต่อวินาที
ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มี Encoder
เตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับ ROS2
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
27

## Slide 28
Serial Port Continuous Feedback
การรับข้อมูลป้อนกลับแบบต่อเนื่อง
เปิดใช้งานด้วยคำสั่ง {"T":131, "cmd":1}
หุ่นยนต์ส่งข้อมูลสถานะโดยไม่ต้องร้องขอ
เหมาะสำหรับระบบ ROS ที่ต้องการข้อมูลเรียลไทม์
เปรียบเทียบกับโหมดถาม-ตอบแบบปกติ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
28

## Slide 29
ปฏิบัติการที่ 4 ทดสอบความแม่นยำการเคลื่อนที่
1
กำหนดเส้นทางเดินหน้าระยะทางที่แน่นอน
2
ทดสอบด้วย WAVE ROVER แบบ Open-loop
3
ทดสอบด้วย UGV01 แบบ Closed-loop
4
วัดระยะเบี่ยงเบนและสรุปผลเปรียบเทียบ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
29

## Slide 30
สรุปหน่วยที่ 2
ความแตกต่างของระบบควบคุมสองแบบ
หลักการและการปรับค่า PID
คำสั่ง ROS Control ที่เตรียมพร้อมสำหรับ ROS2
ต่อไป: หน่วยที่ 3 UGV02 และการสื่อสารไร้สายขั้นสูง
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6
30