## Slide 1
UGV02 และการเชื่อมต่อกล้อง ESP32-CAM
หน่วยที่ 3 | หุ่นยนต์รับน้ำหนักสูง ระบบกล้องไร้สาย และการสื่อสารขั้นสูง ESP-NOW
ครูเชาวลักษณ์ ชาวงษ์ • โรงเรียนธัญรัตน์

## Slide 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
UGV02 และการเชื่อมต่อกล้อง ESP32-CAM
ศึกษาโครงสร้าง UGV02 หุ่นยนต์ 6 ล้อรับน้ำหนักสูง
เชื่อมต่อและควบคุมกล้อง ESP32-CAM
การสื่อสารไร้สายขั้นสูงด้วย ESP-NOW
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
2

## Slide 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลังเรียนจบหน่วยที่ 3 ผู้เรียนสามารถ
อธิบายโครงสร้างและจุดเด่นของ UGV02 ได้
เชื่อมต่อและโปรแกรมโมดูลกล้อง ESP32-CAM ได้
แสดงผลภาพสตรีมมิ่งจากกล้องผ่านเครือข่าย WiFi ได้
ควบคุมกล้องผ่านคำสั่ง HTTP ได้
อธิบายหลักการสื่อสารไร้สายแบบ ESP-NOW และประยุกต์ใช้ควบคุมหุ่นยนต์หลายตัวได้
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
3

## Slide 4
โครงสร้างของ UGV02
หุ่นยนต์ 6 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ รับน้ำหนักสูง
ตัวถังอะลูมิเนียมอัลลอยหนา 2 มม. แข็งแรงทนทาน
มอเตอร์เกียร์ JGB37-520 พร้อม Encoder ควบคุมแบบวงปิด
ล้อยางกันลื่นนุ่ม ลดแรงสั่นสะเทือนขณะวิ่ง
รองรับ Raspberry Pi เป็น Host Computer ประสิทธิภาพสูง
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
4

## Slide 5
ปฏิบัติการที่ 5 ทดสอบสมรรถนะ 3 แพลตฟอร์ม
1
เตรียมภูมิประเทศทดสอบ 3 แบบ เช่น พื้นเรียบ พื้นขรุขระ ทางลาดเอียง
2
ทดสอบ WAVE ROVER UGV01 และ UGV02 บนภูมิประเทศเดียวกัน
3
บันทึกความสามารถในการผ่านสิ่งกีดขวางและความเสถียรของแต่ละคัน
4
สรุปเปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละแพลตฟอร์ม
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
5

## Slide 6
รู้จัก ESP32-CAM
โมดูลกล้องขนาดเล็กบนชิป ESP32
พัฒนาโดย AI-Thinker ใช้ชิป ESP32 ควบคู่กล้อง OV2640
มี WiFi และ Bluetooth ในตัว ส่งภาพผ่านเครือข่ายไร้สายได้ทันที
มีช่องเสียบ Micro SD สำหรับบันทึกภาพและวิดีโอ
นิยมใช้ในหุ่นยนต์ ระบบเฝ้าระวัง และงาน IoT ที่ต้องการภาพ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
6

## Slide 7
สเปคของโมดูล ESP32-CAM
คุณสมบัติสำคัญที่ควรรู้ก่อนใช้งาน
กล้อง OV2640 ความละเอียดสูงสุด 2 ล้านพิกเซล (UXGA)
หน่วยความจำ PSRAM ในตัว ช่วยประมวลผลภาพขนาดใหญ่
แฟลช LED ในตัวที่ขา GPIO4 สำหรับแสงเสริมเวลาถ่ายภาพ
ต้องใช้ไฟเลี้ยงอย่างน้อย 5V 2A ไม่เช่นนั้นภาพอาจมีเส้นรบกวน
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
7

## Slide 8
การต่อสายเพื่อโปรแกรม ESP32-CAM
ใช้ตัวแปลง USB to TTL (FTDI) เนื่องจากบอร์ดไม่มีพอร์ต USB ในตัว
ขา ESP32-CAM | ขา FTDI (USB to TTL) | หมายเหตุ
5V | 5V หรือ VCC | จ่ายไฟเลี้ยงบอร์ด
GND | GND | กราวด์ร่วมกัน
U0R (RX) | TX | สลับ TX-RX กัน
U0T (TX) | RX | สลับ TX-RX กัน
IO0 | GND (ขณะอัปโหลดเท่านั้น) | เข้าโหมดโปรแกรมมิ่ง
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
8

## Slide 9
ขั้นตอนอัปโหลดโค้ด CameraWebServer
ใช้ Arduino IDE ร่วมกับ ESP32 Board Package
เปิดตัวอย่างโค้ด File > Examples > ESP32 > Camera > CameraWebServer
เลือกรุ่นกล้องเป็น AI_THINKER_CAM ในไฟล์ camera_pins.h
ใส่ชื่อ WiFi (SSID) และรหัสผ่านของเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อ
ต่อขา IO0 ลง GND ก่อนกดปุ่ม Upload แล้วถอดสายออกหลังอัปโหลดเสร็จ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
9

## Slide 10
ดูภาพสตรีมมิ่งผ่านเบราว์เซอร์
http://192.168.1.xxx
เปิด Serial Monitor เพื่อดู IP Address ที่ ESP32-CAM ได้รับหลังเชื่อมต่อ WiFi
พิมพ์ IP Address ลงในเบราว์เซอร์เพื่อเปิดหน้าควบคุมกล้อง
กดปุ่ม Start Stream เพื่อดูวิดีโอสดแบบ MJPEG
ปรับความละเอียดภาพและคุณภาพได้จากแถบเลื่อนในหน้าเว็บ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
10

## Slide 11
คำสั่งควบคุมกล้องผ่าน HTTP
ส่งคำสั่งต่อท้าย URL ของกล้องเพื่อควบคุมการทำงาน
ปลายทาง (Endpoint) | หน้าที่ | ตัวอย่างค่า
/capture | ถ่ายภาพนิ่งหนึ่งภาพ | -
/stream | เปิดวิดีโอสตรีมต่อเนื่อง | -
/control?var=framesize | ปรับความละเอียดภาพ | 0-13
/control?var=flash | เปิดปิดไฟแฟลช LED | 0 หรือ 1
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
11

## Slide 12
ติดตั้ง ESP32-CAM บน UGV02
การรวมกล้องเข้ากับระบบหุ่นยนต์
ยึดโมดูลกล้องบนโครงหุ่นยนต์หรือขาตั้งแบบ Pan-Tilt เพื่อปรับมุมมอง
จ่ายไฟจากโมดูล UPS Power ของหุ่นยนต์ผ่านวงจรแปลงไฟ 5V
เชื่อมต่อ ESP32-CAM และ ESP32 หลักในเครือข่าย WiFi เดียวกัน
ส่งภาพจากกล้องไปแสดงผลที่หน้าจอควบคุมของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
12

## Slide 13
ปฏิบัติการที่ 6 เชื่อมต่อและสตรีมภาพจาก ESP32-CAM
1
ต่อสาย ESP32-CAM กับ FTDI แล้วอัปโหลดโค้ด CameraWebServer
2
เชื่อมต่อ WiFi และเปิดหน้าสตรีมมิ่งผ่านเบราว์เซอร์
3
ทดสอบคำสั่ง capture ปรับความละเอียด และเปิดปิดแฟลช
4
ติดตั้งกล้องบน UGV02 แล้วทดสอบสตรีมภาพขณะหุ่นยนต์เคลื่อนที่
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
13

## Slide 14
การสื่อสารไร้สายขั้นสูงด้วย ESP-NOW
โปรโตคอลไร้สายความหน่วงต่ำจาก Espressif
สื่อสารระหว่างบอร์ด ESP32 โดยตรง ไม่ต้องผ่านเราท์เตอร์
โหมด Unicast ส่งข้อมูลถึงอุปกรณ์ปลายทางเดียวแบบเจาะจง
โหมด Broadcast ส่งถึงทุกอุปกรณ์ในระยะสัญญาณพร้อมกัน
โหมด Multicast ส่งถึงกลุ่มอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
14

## Slide 15
ปฏิบัติการที่ 7 ควบคุมหุ่นยนต์หลายตัวด้วย ESP-NOW
1
จับคู่ MAC Address ของหุ่นยนต์แต่ละคันเพื่อสื่อสารแบบ Unicast
2
ทดสอบส่งคำสั่งเคลื่อนที่แบบ Broadcast ให้หุ่นยนต์ทุกคันเคลื่อนที่พร้อมกัน
3
ทดสอบแบ่งกลุ่มหุ่นยนต์และส่งคำสั่งแบบ Multicast เฉพาะกลุ่ม
4
บันทึกผลความหน่วงและความเสถียรของการสื่อสารแต่ละโหมด
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
15

## Slide 16
สรุปหน่วยที่ 3
โครงสร้างและจุดเด่นของ UGV02 หุ่นยนต์รับน้ำหนักสูง
การเชื่อมต่อ โปรแกรม และควบคุมกล้อง ESP32-CAM
หลักการสื่อสารไร้สายขั้นสูงด้วย ESP-NOW
ต่อไป: หน่วยที่ 4 การบูรณาการ ROS2 บน Raspberry Pi
หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2 | ม.6 | หน่วยที่ 3
16